## Slide 1: Condução Elétrica em Sólidos Capítulo 41 – Halliday, Resnick, Walker
Lucas Sigaud – Universidade Federal Fluminense
Física IV – 2016.2

## Slide 2: Propriedades Físicas dos Materiais
Problema: entender as propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, estruturais, etc dos materiais a partir das interações de seus constituintes microscópicos.
Principal fator: estrutura eletrônica.
Quais os mecanismos através dos quais um material conduz, ou não, eletricidade?
Não há resposta exata:
  Hidrogênio: resolver a equação de Schrödinger para um elétron (exata)
  Átomos com Z elétrons: resolver a equação de Schrödinger para Z elétrons (aproximação)
  Sólido: resolver a equação de Schrödinger para ~ 1023 elétrons (impraticável!!!)

## Slide 3: Sólidos Cristalinos
Sólidos cristalinos: átomos estão dispostos em uma estrutura periódica (rede cristalina)
Tijolo fundamental: célula unitária

## Slide 4: Propriedades Elétricas de Sólidos
Propriedades elétricas relevantes de sólidos:
  Resistividade  à temperatura ambiente (unid: Ω.m)
  Coeficiente de temperatura da resistividade: α (unid: K-1)
  Concentração de portadores de carga: n
  = número de portadores de carga por unidade de volume (unid: m-3)

## Slide 5: Propriedades Elétricas de Sólidos
Os valores e comportamentos dessas propriedades nos permitem classificar a maioria dos sólidos em 3 categorias:
  Metal, isolante, ou semicondutor
Pergunta chave: O que causa um diamante ser um isolante, o cobre um metal e o silício um semicondutor?
Diamante
Isolante
1016

## Slide 6: Níveis de Energia
(ex: Cobre Z = 29)
E
1s
2p
3p
4s
4p
2s
3s
3d
Partículas que obedecem o Princípio de Exclusão de Pauli (como os elétrons) são chamadas férmions. O nível mais alto de energia ocupado no estado fundamental do sistema é chamado energia de Fermi, ou EF

## Slide 7: Níveis de Energia
E
1s
2p
3p
4s
4p
2s
3s
3d
Para 2 átomos distantes (r grande), o nível de Fermi é o mesmo de 1 átomo

## Slide 8: Níveis de Energia
Aproximando dois átomos:
Energia em função da separação interatômica
Cada orbital atômico se separa em dois orbitais moleculares:
LIGANTE e ANTILIGANTE

## Slide 9: Níveis de Energia
Átomo isolado (Cobre)
4s
3d
“Molécula”

## Slide 10: Níveis de Energia
H2O

## Slide 11: Níveis de Energia
Sólido: ~ 1023 átomos de cobre → cada nível atômico se desdobra em 1023 níveis
Níveis de energia muito próximos formam bandas de energia
Tipicamente: bandas têm alguns eV de espessura, sepadas tb por alguns eV. Dentro de cada banda separação é ~10-24 eV

## Slide 12: Isolantes
Sistema isolante: ao aplicar uma diferença de potencial, não há corrente elétrica apreciável.
Explicação: o nível mais alto de energia preenchido (energia de Fermi EF) corresponde ao topo da última banda totalmente ocupada no estado fundamental (banda de valência)
Primeira banda desocupada (banda de condução) está separada por uma energia Eg (band gap) muito maior que kT (energia térmica)
Dessa forma, não há “espaço” para os elétrons “caminharem” pelo sistema
Banda de condução
Banda de valência

## Slide 13: Metais: Condutores
Explicação: neste caso, o nível mais alto de energia preenchido no estado fundamental (energia de Fermi EF) está no meio de uma banda parcialmente ocupada (banda de condução)
Dessa forma, ao aplicarmos uma diferença de potencial há uma corrente elétrica, já que há níveis de energia ligeiramente acima dos ocupados para que os elétrons “caminhem” pelo sistema.

## Slide 14: Metais: cálculo de n
Quantos elétrons de condução existem na amostra?
ne = na . nv
ne = núm. de elétrons de condução na amostra
na = núm. de átomos na amostra
nv = núm. de elétrons de valência por átomo
V = volume da amostra
m = massa da amostra
ma = massa atômica = m / na
μ = densidade da amostra = m / V
NA = número de Avogadro = 6,02x1023
mmol = massa de 1 mol = NA ma
Concentração de portadores (elétrons de condução) n:

## Slide 15: Metais: cálculo de n
Quantos elétrons de condução existem na amostra?
ne = na . nv
Concentração de portadores (elétrons de condução) n:
Ex: Cobre
  μ = 8,96 x 103 kg/m3
  mmol = 63,546 x 10-3 kg/mol
  nv ~ 1
n ~ 8,5 x 1028
bate bem com valor experimental…

## Slide 16: Metais: contando estados
Quantos estados quânticos existem?
Quantos estados existem por unidade de volume no intervalo de energias entre E e E + dE?
Elétrons confinados em uma caixa 3D:
Modelo: ELÉTRONS LIVRES em um potencial tipo ‘caixa ‘rigida’ 3D

## Slide 17: Metais: contando estados

## Slide 18: Metais: energia de Fermi
(Número de estados ocupados por unidades de volume para todas as energias entre E = 0 e E = EF )
Para o Cobre - cálculo: 7,1eV; experimental: 7,0eV
A integral de N(E)dE dá o número de elétrons de condução por unidade de volume do material. Para T = 0, a integral deve ser tomada de E = 0 até EF , já que cada um dos estados nessa faixa de energia estão ocupados por um elétron.

## Slide 19: Metais: temperatura T > 0
Um sistema de átomos em equilíbrio térmico à temperatura T é continuamente excitado e desexcitado pelo ambiente, mas o número de átomos excitados em um nível com energia Ex e’ praticamente fixo e
segue a Estatística de Fermi-Dirac
onde k = 8,617 × 10-5 eV / K (constante de Boltzmann)
Ex
E0

## Slide 20: Metais: temperatura T > 0
    Probabilidade de Ocupação:
Para T = 0:
  Se E < EF → e-∞ = 0 → P(E) = 1
  Se E > EF → e∞ → P(E) = 0
Para T > 0:
  Se E – EF >> kT:
  Se E – EF = 0: P (E) = 1/2
  Se EF – E >> kT:

## Slide 21: Metais: temperatura T > 0
O que ocorre com a distribuição de elétrons em um metal quando T aumenta?
  Elétrons próximos ao nível de Fermi ganham uma energia cinética adicional (de origem térmica) da ordem de E = kBT. Isso modifica a distribuição de elétrons próximo ao nível de Fermi.
  O número de portadores de carga não é afetado substancialmente (os elétrons já estão na banda de condução)
  Rede de íons vibra mais – aumentam as colisões entre elétrons e íons – aumenta a resistência  daí o sinal (+) para α.

## Slide 22: Metais: estados ocupados
Quantos estados ocupados existem?

## Slide 23: Isolantes: temperatura T > 0
Exemplo: no diamante, Ex - E0 = Eg = 5,5 eV. Mas p/ T = 300K: kT~0,026eV
onde k = 8,617 × 10-5 eV / K (constante de Boltzmann)
Como só há ~1023 elétrons, essencialmente nenhum irá ser excitado termicamente para a banda de condução
Ex
E0
Obs: se Ex – E0 >> kT, então

## Slide 24: Semicondutores
À 1ª vista são como isolantes: para T = 0:
A última banda ocupada está totalmente ocupada (banda de valência)
A primeira banda desocupada (banda de condução) está separada por uma energia Eg (band gap).
Diferença Fundamental:
num semicondutor típico, Eg ≲ 2eV, bem menor que num isolante (onde Eg vale alguns eV )
Parece pouco, mas isso faz uma diferença colossal!

## Slide 25: Semicondutores
Para T > 0:
A probabilidade que um elétron, por agitação térmica, passe para um estado da banda de condução não é desprezível no caso do semicondutor.
Condução por elétrons e buracos!

## Slide 26: Propriedades Elétricas de Sólidos
 | Metal | Semicondutor | Isolante
Exemplo | Cobre | Silício | Diamante
Resistividade ρ | ~ 10-8 .m | ~ 103 .m | ~ 1016 .m
Band gap Εg | n/a | pequeno (Eg ~ 0 – 2 eV) | grande (Eg ≳ 2 eV)
Coeficiente de temperatura da resistividade α | positivo | negativo | desprezível
Concentração de portadores n | ~ 1026 m-3 | ~ 1015 m-3 | desprezível
Comparando novamente as propriedades de Metais, isolantes, e semicondutores

## Slide 27: Propriedades Elétricas de Sólidos
 | Metal | Semicondutor | Isolante
Exemplo | Cobre | Silício | Diamante
Resistividade ρ | ~ 10-8 .m | ~ 103 .m | ~ 1016 .m
Band gap Εg | n/a | pequeno (Eg ~ 0 – 2 eV) | grande (Eg ≳ 2 eV)
Coeficiente de temperatura da resistividade α | positivo | negativo | desprezível
Concentração de portadores n | ~ 1026 m-3 | ~ 1015 m-3 | desprezível
Comparando novamente as propriedades de Metais, isolantes, e semicondutores
 | Metal | Semicondutor | Isolante
Exemplo | Cobre | Silício | Diamante
Resistividade ρ | ~ 10-8 .m | ~ 103 .m | ~ 1016 .m
Band gap Εg | n/a | pequeno (Eg ~ 0 – 2 eV) | grande (Eg ≳ 2 eV)
Coeficiente de temperatura da resistividade α | positivo | negativo | desprezível
Concentração de portadores n | ~ 1026 m-3 | ~ 1015 m-3 | desprezível
Num semicondutor o número de portadores n aumenta com T, portanto a resistividade diminui com T: α < 0

## Slide 28: Semicondutores Dopados
As propriedades (e portanto aplicações) dos semicondutores podem ser radicalmente alteradas dopando-os com impurezas (i.e., misturando ao sólido semicondutor alguns átomos diferentes)
Exemplo: silício dopado (apenas 1 impureza para cada ~107 átomos de silício já faz enorme diferença!)
dopagem
Si

## Slide 29: Dopagens: n e p
Tipo n: impureza tem um elétron de valência a mais que a matriz de Si
Exemplo:
  Silício: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
  Fósforo: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Tipo p: impureza tem um elétron de valência a menos que a matriz de Si
  Boro: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
elétrons de valência
impureza ‘doadora’ de elétrons
impureza ‘aceitadora’ de elétrons

## Slide 30: Semicondutores tipo n
Muito mais portadores do que haveria sem a dopagem
Imensa maioria dos portadores são elétrons !
Eg
T = 0K
Valência
Condução
Ed<< Eg
Elétrons ‘extras’ são fracamente ligados, e ocupam novos níveis logo abaixo da banda de condução
Valência
Condução
T > 0K
Eg
Ed<< Eg
Praticamente todos os elétrons ‘extras’ são facilmente excitados para a banda de condução, juntamente com alguns da banda de valência

## Slide 31: Semicondutores tipo p
A presença do dopante leva a surgirem novos níveis logo acima da banda de condução, os quais estão vazios (ocupados por buracos) a T=0
Ea<< Eg
Valência
Condução
T = 0K
Eg
Eg
Valência
Condução
T > 0K
Ea<< Eg
Praticamente todos os níveis ‘extras’ são facilmente preenchidos por elétrons excitados da banda de valência, criando um excesso de buracos
Muito mais portadores do que haveria sem a dopagem
Imensa maioria dos portadores são buracos !
obs: atenção para erro no texto do livro (p. 290)!

## Slide 32: Dopagem

## Slide 33: A junção p-n
Semicondutor dopado tipo-p em uma região e tipo-n em outra região bem ao lado
Elétrons em excesso da região n (esquerda) tendem a se difundir para a região p (direita).
corrente de difusão
V
Lembre-se: carga positiva  potencial positivo
Região n
Região p
Idifusão
Ao mesmo tempo, buracos em excesso da região p (direita) tendem a se difundir para a região n (esquerda).
Ao passar p/ o outro lado da junção, se recombinam (respectiv.) com os buracos e elétrons inicialmente excedentes lá, eliminando a grande maioria das cargas móveis próximas à junção: “Zona de Depleção”.
Ideriva
Cargas excedentes/faltantes dos núcleos dopantes não são mais canceladas → carga líquida ≠ 0 nos dois lados da ZD (+ do lado n, - do lado p). Resultado: Diferença de potencial
DDP se contrapõe à difusão (i.e., tende a empurrar elétrons (portadores minoritários) de volta para o lado n e buracos de volta para o lado p. Esse movimento é chamado corrente de deriva. Um V de equilíbrio é atingido qdo Idif = Ider.

## Slide 34: A junção p-n
V
-
+
Ligando a voltagem,
mostrada, o que ocorre?
(por que?)
a. elétrons fluem de P p/ N pela junção.
b. elétrons não fluem pela junção
c. elétrons fluem de N p/ P pela junção.
P - N
+ + +
+ + +
- - - -
- - - -
obs: aqui +, - representam as cargas móveis (cargas fixas não estão mostradas)

## Slide 35: A junção p-n
P - N
+ + +
+ + +
- - - -
- - -
V
-
+
I
Obs: Na ZD há muitas cargas negativas e positivas, mas nenhuma carga móvel !
-
Tanto +’s como -’s puxados para longe da junção. Zona de depleção aumenta.
Corrente não pode fluir!
a. elétrons fluem de P p/ N pela junção.
b. elétrons não fluem pela junção
c. elétrons fluem de N p/ P pela junção.

## Slide 36: A junção p-n
V
+
-
P - N
+ + +
+ + +
- - - -
- - - -
ligando voltagem oposta,
o que acontece?
(por que?)
a. elétrons fluem de P p/ N pela junção.
b. elétrons não fluem pela junção
c. elétrons fluem de N p/ P pela junção.

## Slide 37: A junção p-n
V
+
-
P - N
ligando voltagem oposta,
o que acontece?
(por que?)
+++ + + +
+++ + + +
- - - - - --
- - - - - --
- - -
- - -
I
+’s móveis empurrados para a ZD vindos da esq,
-’s móveis empurrados para a ZD vindos da dir. => ZD é reduzida
Assim: se V sufic. grande em um sentido, há corrente.
V no sentido oposto: não há corrente
Diodo: via de mão-única p/ corrente!
a. elétrons fluem de P p/ N pela junção.
b. elétrons não fluem pela junção
c. elétrons fluem de N p/ P pela junção.

## Slide 38: O diodo retificador
  ‘Polarização inversa’: tensão positiva aplicada do lado n
    Reforça a diferença de potencial já existente  cria (mais) resistência ao movimento das cargas difusivas
     não há corrente
  ‘Polarização direta’: tensão positiva aplicada do lado p
    Reduz a diferença de potencial
     facilita o movimento de cargas
     há corrente
Região n
Região p
V
Região n
Região p
V
Aplique uma tensão adicional em uma junção p-n:
i

## Slide 39: O diodo retificador
Tensão de entrada senoidal
  Valor médio temporal = 0
  Diodo só permite a passagem de corrente quando a tensão for no sentido de polarização direta.
Tensão de saída
  Valor médio temporal  0
Conversor de tensão alternada para tensão contínua
Aplicação simples em eletrônica: ‘retificação’

## Slide 40: Diodo Emissor de Luz (LED)

## Slide 41: Diodo Emissor de Luz (LED)
Recombinação: num semicondutor (dopado ou não) a T > 0, um elétron excitado para a banda de condução pode decair de volta para a banda de valência, eliminando um buraco
Valência
Condução
Semic. não-dopado
T > 0
Eg
Dependendo do material, a energia Eg que é liberada pode ser emitida na forma de um fóton. Ex: AsGa. (Em outros casos, pode ser perdida para vibrações da rede de íons, i.e, ‘esquentar’ o material).
Problema: muito poucos pares elétron-buraco  muito poucos fótons emitidos!

## Slide 42: Diodo Emissor de Luz (LED)
Recombinação: num semicondutor (dopado ou não) a T > 0, um elétron excitado para a banda de condução pode decair de volta para a banda de valência, eliminando um buraco
Valência
Condução
Semic. dopado tipo n
T > 0
Eg
Dependendo do material, a energia Eg que é liberada pode ser emitida na forma de um fóton. Ex: AsGa. (Em outros casos, pode ser perdida para vibrações da rede de íons, i.e, ‘esquentar’ o material).
Problema: muito poucos pares elétron-buraco  muito poucos fótons emitidos!
Dopagem apenas não resolve! (Muitos elétrons mas poucos buracos, ou vice-versa…)

## Slide 43: Diodo Emissor de Luz (LED)
ocupados
tipo n
E
À medida em que o elétron se move pela junção indo do tipo N para o tipo P:
  a. ele se mantém com a mesma energia
  b. ele ganha energia potencial (se sim, aonde?)
  c. ele perde energia potencial (se sim, para onde?)
tipo p
c. energia emitida como i) calor (vibrações da rede) ou
ii) (em materiais apropriados): luz (LED)

## Slide 44: Diodo Emissor de Luz (LED)
GaAs (n)
GaAsP (p)
Num diodo diretamente polarizado e muito dopado há muitos buracos e elétrons se recombinando na zona de depleção!!
Exemplo: junção GaAs com GaAsP
tem Eg = 1,8eV (luz vermelha).

## Slide 45: O LED Azul!
Só nos anos 1990 se descobriu um modo prático de produzir um LED azul, usando materiais à base de GaN (Nitreto de Gálio) (antes: problemas para crescer o material dopado, espec. tipo p)
Devido à importância prática da descoberta, os pesquisadores japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura receberam o Prêmio Nobel de Física de 2014
Resultado: discos blu-ray (que utilizam lasers semicondutores azuis), lâmpadas LED brancas para iluminação, telas LED RGB para TVs, etc

## Slide 46: Fotodiodo
  Diodo: corrente elétrica produz recombinação de elétrons e buracos gerando fótons
  Fotodiodo: fótons produzem elétrons e buracos gerando uma corrente elétrica
  Usado em sensores de movimento, detectores de controle remoto, etc.
Fotodiodo: processo inverso do LED

## Slide 47: LASER Semicondutor
LED + espelhos !

## Slide 48: O transistor
John Bardeen, William Shockley e Walter Brattain (Nobel 1956)
1o transistor (Bell Labs, EUA, 1947)
nanotransistor da Intel em 2003 (!)
transistores comerciais

## Slide 49: O transistor
Voltagem grande (em um sentido) no eletrodo de controle (porta) equivale a tampão fora, corrente ligada.
Transistor tem BAIXA resistência
princípio: pequena potência na válvula controla fluxo muito maior
É como válvula num cano: controla a corrente nos dois sentidos.
No transistor, voltagem de controle = ajustar posição da válvula.
fluxo de água

## Slide 50: O transistor
É como válvula num cano: controla a corrente nos dois sentidos.
No transistor, voltagem de controle = ajustar posição da válvula.
fluxo de água
Voltagem zero ou no sentido oposto, equivale a tampão fechado, corrente desligada
Transistor tem RESISTÊNCIA GRANDE. (se comporta como isolante agora)
princípio: pequena potência na válvula controla fluxo muito maior

## Slide 51: Tipos de transistores
MOSFET: (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
  Porta: controla a corrente entre Fonte e Dreno
Vporta
Transistor bipolar PNP ou NPN

## Slide 52: Transistor FET
+ + + + + +
+ + + + + +
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
eletrodo de controle (porta)
V de controle
semicond. dopado P-N-P
isolante
usam duas junções NP (“Sanduíche”)
mais um eletrodo “porta” para controlar a ZD.
Ideia: usar a voltagem de controle para atrair ou repelir elétrons de/para Zona de Depleção, e assim controlar o fluxo de corrente
Devido à dupla junção, a ZD é bem grande

## Slide 53: Transistor FET
+ + + + + +
+ + + + + +
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
Vp = 0
isolante
Vce
O que acontece se ligamos VCE > 0?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito CE
A ZD se expande mas não há corrente CE
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente CE
-
+

## Slide 54: Transistor FET
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
Vp = 0
isolante
Vce
O que acontece se ligamos VCE > 0?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito
A ZD se expande mas não há corrente
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente
-
+
+ + + + + +
+ + + + + +
Obs: se VCE < 0, ZD desloca no sentido oposto
cargas + se repelem…

## Slide 55: Transistor FET
+ + + + + +
+ + + + + +
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
Vp > 0
isolante
Vce =0
O que acontece se ligamos VP > 0 (com VCE = 0)?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito CE
A ZD se expande mas não há corrente CE
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente CE

## Slide 56: Transistor FET
+ + + + + +
+ + + + + +
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
Vp > 0
isolante
Vce =0
O que acontece se ligamos VP > 0 (com VCE = 0)?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito CE
A ZD se expande mas não há corrente CE
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente CE
I

## Slide 57: Transistor FET
+ + + + + +
+ + + + + +
- - - -
- - - -
+ + + + + +
+ + + + +
isolante
Vce
O que acontece se ligamos VP << 0 e VCE ≠ 0?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito CE
A ZD se expande mas não há corrente CE
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente CE
-
+
Vp << 0

## Slide 58: Transistor FET
O que acontece se ligamos VP << 0 e VCE ≠ 0?
Nada muda
A ZD se contrai e aparece corrente no circuito CE
A ZD se expande mas não há corrente CE
A ZD se desloca de posição, mas não há corrente CE
Vp << 0
------
VCE
I
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
++++++
cargas + atraídas para a Porta, mas param na camada isolante
ZD eliminada, preenchida por
buracos + móveis.
Corrente flui facilmente
em ambas as direções (dep do sinal de VCE)

## Slide 59: Transistor FET
Vp << 0
------
VCE
I
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
++++++
cargas + atraídas para a Porta, mas param na camada isolante
ZD eliminada, preenchida por
buracos + móveis.
Corrente flui facilmente
em ambas as direções (dep do sinal de VCE)
Temos uma válvula bidirecional!!
Aplicação: circuitos lógicos binários
  Corrente ON = 1, OFF = 0 (1 bit)
  Podemos controlar o seu valor de acordo com VP

## Slide 60: Transistor FET
------
VCE
I
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
Se VP moderado, ZD reduzida mas não destruída…
há alguns ++s para carregar corrente, mas ela é menor (mais resistência)
Conclusão: tamanho da corrente CE varia de zero a um valor GRANDE dependendo do tamanho da voltagem de controle VP
Como VP pode ser muito pequeno, obtemos uma AMPLIFICAÇÃO controlada
E se quisermos amplificar voltagens positivas?
++++++
Vp < 0… mas não tanto

## Slide 61: Transistor FET?
- - - - - - -- -
- - - - - - - -
+ + + + + +
- - - - - - - -
- - - - - - -
eletrodo de controle (porta)
VP
semicond. N-P-N
Tudo igual mas com cargas e voltagens invertidas.
(Corrente pode fluir se VP >> 0)

## Slide 62: Transistor MOSFET
MOSFET: (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
Há uma Zona de depleção no “canal n” entre Dreno e Fonte
Se Vporta < 0 : elétrons do canal n repelidos, buracos do substrato atraídos
  Aumento da ZD– sem corrente
Se Vporta > 0 : buracos repelidos, elétrons móveis atraídos para canal n
  Redução da ZD – corrente pode passar
MOSFET são o tipo de transistor mais usado em microcircuitos atuais
  Porta: controla a corrente entre Fonte e Dreno
Vporta

## Slide 63: “Lei” de Moore
De 1965 até hoje, o tamanho dos transistores (amarelo) vem caindo exponencialmente, reduzindo-se pela metade a cada 2.5 anos aprox.
Há indícios porém que esta “Lei” do mercado está chegando ao seu limite (em parte por começar a esbarrar no regime onde efeitos quânticos como o tunelamento de portadores através da ZD deixam de ser desprezíveis)

## Slide 64: O Futuro?

## Slide 65: Uma breve revisão...
1 Young's double-slit experiment applied to the interference of single electrons
2 Galileo's experiment on falling bodies (1600s)
3 Millikan's oil-drop experiment (1910s)
4 Newton's decomposition of sunlight with a prism (1665-1666)
5 Young's light-interference experiment (1801)
6 Cavendish's torsion-bar experiment (1798)
7 Eratosthenes' measurement of the Earth's circumference (3rd century BC)
8 Galileo's experiments with rolling balls down inclined planes (1600s)
9 Rutherford's discovery of the nucleus (1911)
10 Foucault's pendulum (1851)
Physics World: Os dez experimentos mais bonitos da história da Física!

## Slide 66: THE END!